KŐRÖSHEGY község RENDEZÉSI TERVE

SZAKÁGI MUNKARÉSZ

Kaposvár, 2004. május

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető	3

1./ Környezetkialakítási javaslat	4

1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei	4

1.11./ Környezeti elemek védelme	7

1.111./ Föld - Felszínalatti víz védelem	8

Felszíni szennyezésre érzékeny területek:	9

1.112./ Hulladékgazdálkodás	12

Helyi hulladékgazdálkodási terv	12

1.113./ Felszíni víz védelem	13

1.114./  Levegőtisztaság-védelem	14

Levegőminőségi határértékek:	15

Kibocsátási határértékek	15

A közlekedés okozta légszennyezés	16

Egyéb légszennyezők	16

1.115./ Zaj- és rezgésvédelem	16

1.116./ Parkterületek, sport- és temető terület, különleges területek	17

2./ Övezetek kijelölése a BKÜTT és a BTSZ szerint	18

3./  közművesítési javaslat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia)	20

3.1./ Vízellátás	20

3.2./ Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	21

Bűzhatás	24

3.3./ Csapadékvíz elvezetés	24

3.4./ Gázellátás	25

3.5./ Villamos energiaellátás	25

3.6./ Hírközlés	26

# Bevezető

A 7-es számú országos főútról Balatonföldvárról indulva a Szántódi úton vagy a Kőröshegyi úton közelíthetjük meg a fürdőváros egykori anyaközségét, Kőröshegyet. Délről Tab irányából is eljuthatunk ide.

Ha vasúton érkezünk, Balatonföldvár állomáson szálljunk le! A városból gyakran induló menetrend szerinti autóbuszjáratokkal könnyen elérhetjük a népszerű kirándulóhelyet, amely mára szinte összenőtt Földvárral és Szántóddal.

A környék már az őskortól lakott hely. A legértékesebb leletek az urnatemetőből kerültek elő. Írásos emlékek 1082-ben említik. A határjárási oklevélben Keurushyg néven szerepel. Ekkor a veszprémi káptalan, nem sokkal később a szentmártoni (pannonhalmi) apátság tulajdona.

Az 1460-as években épülhetett fel a ferences rendi barátok kolostora, és a ma is látható temploma. A szerzetesek nemcsak hittérítő munkát végeztek a Délvidéken, de a török elleni harcokban a katonák lelki gondozását is ellátták. A harcok során a kolostor és a templom leégett (1535-37 körül), a barátok elmenekültek.

A kőröshegyi domboldalakon megszámlálhatatlanul sok szőlőskert és pince látható, több helyen hangulatos csárdák, borházak várják az idegeneket.

A 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 3. § (3) pontja értelmében a településszerkezeti tervekhez kötelező alátámasztó szakági munkarészeket kell készíteni az alábbi felsorolás szerint:

1. a tájrendezési javaslat

2. a környezetalakítási javaslat (a települési környezet természeti és művi elemei: a víz, a levegő, a föld, a klíma, az élővilág és az épített környezet, továbbá azok egymásra hatása)

3. a közlekedési (hálózati és keresztmetszeti),

4. a közművesítési javaslat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és

5. a hírközlési javaslat (távközlés, műsorszórás)

Ez a szakági alátámasztó munkarész a környezetalakítás legfőbb elemeivel a víz-, a levegő-, a föld-, a zaj-és rezgésvédelemmel összefüggő javaslatokkal és a közművesítési javaslatokkal foglalkozik. A tájrendezésre és a közlekedésre, illetve a kulturális örökség védelmére külön önálló alátámasztó munkarész készül. Ez a fejezet tehát a 2., 3., 4. és 5. pontokban tett előírások teljesítése érdekében készül.

# 1./ Környezetkialakítási javaslat

A településrendezés célja a települések terület - felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme. E cél biztosítása érdekében készül a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és rendelettel fogad el.

A településszerkezeti terv készítése során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét, figyelembe véve többek között a környezetvédelem, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő a talaj és az élővilág védelmére. A településen megtalálható és megvalósítandó létesítményeket és azok funkcióit úgy kell meghatározni, hogy a környezet-használat során

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

- megelőzhető legyen a környezetszennyezés,

- kizárja a környezetkárosítást

A környezetet terhelő tevékenység, ezen belül a levegőszennyezés, a hulladékok elhelyezése, a talaj - és vízszennyezés a települést és környékét károsíthatja, míg a zajterhelés közvetlenül az ott élő embert.

A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges a környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások betartása a településüzemeltetés során.

A környezet védelmének általános szabályait meghatározó 1995 évi LIII. törvény alapján a települési önkormányzatoknak környezetvédelmi programot is kell készíteni, a képviselőtestületnek elfogadni, majd az abban foglaltakat végrehajtani és végrehajtatni. A környezetvédelmi programot a településrendezési tervekkel összhangban kell kialakítani.

## 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei

Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre. A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, a területrendezési és településrendezési tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait fel kell tárni és értékelni. A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a

rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők. A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő tevékenység - külön védelmi intézkedés nélkül - nem folytatható.

Magyarországon a létesítmények megvalósításához (rendezési terv előírásai szerinti telepítéshez, pályázatokhoz) be kell nyújtani egy hulladékgazdálkodási programot és a rendezési tervhez tartozó környezetvédelmi munkarészt, amelyben a 85/337/EGK irányelv előírásaihoz hasonló módon össze kell foglalni a tervezett projekt környezeti vonatkozásait. Ezért tartottuk fontosnak röviden bemutatni, a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésére vonatkozó előírások bemutatását, valamint azt, hogy hazánkban a hatásvizsgálati eljárás hogyan folyik le, és a tervezett tevékenységekre milyen szabályozások vonatkoznak.

(A Helyi hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó ismertetést lásd az 1.112. fejezetben)

A létesítéseket környezeti hatásvizsgálati eljárás kell megelőzze, melynek szabályai a következők. Magyarországon 1984-ben került bevezetésre a környezeti hatásvizsgálati eljárás, ekkor azonban még csak bizonyos beruházástípusokra alkalmazták. Átfogó hatásvizsgálati jogszabály 1993. óta létezik. Jelenleg hazánkban a környezeti hatásvizsgálat elvégzését az 1995 évi LIII. törvény írja elő. A hazai szabályozás a 85/337/EK irányelv figyelembe vételével került kialakításra. A 97/11/EK irányelv módosította az európai szabályozást, és a változtatások között voltak olyan - tartalmilag nem túl jelentős – módosítások, amelyekhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kellett. Ezért a hatásvizsgálatok szabályozásáról szóló rendeletet 2001. elején megváltozott, az új jogszabály („A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001(II.14.) sz. Korm. rendelet) már teljesen harmonizál az EU jogszabályokkal.

Az EU irányelvnek megfelelően a hazai szabályozás is a környezetre jelentős hatást gyakorló beruházásokra írja elő a hatásvizsgálat elvégzését. A környezeti hatásvizsgálati eljárás bonyolult és összetett, így természetes, hogy az EU tagországok szabályozása is jelentős különbségeket mutat. Az irányelv ezért csak egyes elemeiben tartalmaz konkrét követelményt, sok kérdésben mód van választani különböző megoldási lehetőségek között.

Magyarországon a környezeti hatásvizsgálat egy önálló környezetvédelmi engedélyezési rendszer része, ami szigorú megoldásnak számít. A hatásvizsgálat-köteles tevékenységekre tehát a kérelmezőnek környezetvédelmi engedélyt kell szereznie. Ennek az engedélynek meg kell előznie minden egyéb hatósági engedélyt.

Az engedélyező hatóság nálunk a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség. Mivel a felügyelőség a környezetvédelem körébe tartozó minden kérdésben nem lehet kompetens, így köteles a hatásvizsgálati eljárásba bevonni a természetvédelmi hatóságot, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, valamint adott tevékenység és a hatások függvényében más érintett szakhatóságokat is. A magyar hatásvizsgálat egyaránt kiterjed a tervezett beruházás létesítésének, működésének és a tevékenység felhagyásának hatásaira. A hatásvizsgálat folyamán nem csupán az alap-tevékenységet kell vizsgálni, hanem minden olyan kapcsolódó műveletet, ami nélkül az alaptevékenység folytatása nem lehetséges. (Például a tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítást és raktározást.)

A magyar rendszerben, a környezeti hatásvizsgálat előkészítő, és ( szükségessége esetén ( részletes vizsgálati szakaszból áll. Ennek megfelelően a kérelmezőnek a hatásvizsgálati eljárás folyamán, az egyes szakaszok eredményeit előzetes környezeti tanulmányban (EKT), illetve részletes környezeti hatástanulmányban (RKHT) kell bemutatnia.

A hazai szabályozás a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek körét - hasonlóan az EU irányelvhez - lista formájában határozza meg. A hazai lista az EU listához hasonlóan két részből áll. A lista „A” részében szereplő tevékenységek mindig részletes hatásvizsgálat kötelesek (tehát elkészül rájuk az EU jogszabályokban meghatározott környezeti hatástanulmány). A „B” listán szereplő tevékenységek kötelezően „csak” az eljárás előkészítő szakaszába kerülnek, amelynek végén az előzetes környezeti tanulmány (EKT) alapján a környezetvédelmi felügyelőség az alábbi döntéseket hozhatja:

- részletes tanulmány készítését írja elő,

- az előzetes tanulmány információi alapján megadja a környezetvédelmi engedélyt,

- vagy elutasítja a kérelmet.

Az előzetes környezeti tanulmány már tartalmazza az EU vonatkozó irányelve tartalmi követelményeinek nagy részét, de e szakasz elsődleges célja a tevékenység tervezésének korai fázisában rendelkezésre álló információk alapján a kizáró tényezők keresése elsősorban a telepítési hely vagy helyek szempontjából. Az előzetes környezeti tanulmány feltételeket nyújt a továbbtervezés számára, és előrejelzi azokat a kérdéseket, amelyekkel - szükség esetén - a részletes hatásvizsgálati szakaszban foglalkozni kell. E szakaszban készülő tanulmány az egyes EU országok joggyakorlatában alkalmazott „szűrés” (screening) fázisnak felel meg, de tartalmilag mélyebb elemzést igényel. Az  EKT alapján, a környezetvédelmi felügyelőség a vonatkozó EU Irányelv III. függelékében meghatározott szempontoknak teljes mértékben megfelelő, a magyar hatásvizsgálati jogszabály (20/2001) 4. mellékletében szereplő szempontok szerint dönti el, hogy szükséges-e a részletes (az EU jogszabály által előírt) környezeti hatástanulmány készítése vagy sem.

A felügyelőség – amennyiben szükséges - az előzetes környezeti tanulmány alapján meghatározza részletes tanulmányban vizsgálandó kérdéseket. A fentiek alapján az előkészítő hatásvizsgálati szakasznak az is a célja, hogy a felesleges tervezési munkákat megelőzze, megakadályozza, illetve magát a tervkészítést befolyásolja.

A részletes vizsgálati fázis célja a lényegesnek ítélt hatásoknak (környezeti állapotváltozások) a mindenkori tudományos ismeretekhez mért lehető legpontosabb becslése és elemzése. A részletes környezeti hatástanulmány a környezeti elemeket és rendszereket ért hatásokat összegzi és értékeli, majd ezek alapján javaslatokat tesz a tevékenység megvalósítására vonatkozóan.

Az érintett lakosság tájékoztatása, bevonása az előkészítő szakasz végén a telepítés helye szerinti, illetve az ezzel szomszédos önkormányzatoknak megküldött környezeti tanulmányok megtekinthetőségének és véleményezésének biztosításával, a részletes szakasz végén pedig a részletes hatástanulmány közérthető összefoglalójára épülő közmeghallgatással történik. A jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint közterületen történő közhírré tétellel is elő kell segíteni, hogy a lakosság tudomást szerezzen a tervezett tevékenységekről. A környezeti tanulmányt a lakosság, illetve a civil szervezetek az önkormányzatokon megtekinthetik és panaszukkal, kifogásukkal az önkormányzat jegyzőjéhez fordulhatnak, aki ezt továbbítja a felügyelőség felé.

Az eljárás végén a felügyelőség – figyelembe véve a szakhatósági állásfoglalásokat, valamint az érintettek véleményét - vagy megadja a környezetvédelmi engedélyt, vagy elutasítja a kérelmet. Az engedély mindig tartalmazza a tevékenység gyakorlására vonatkozó környezetvédelmi feltételeket is.

A hatásvizsgálati eljárás magyar és EK szabályozását összehasonlítva megállapítható, hogy a magyar eljárás szélesebb az EK irányelvben értelmezettnél, mivel előbbi magába foglalja az előkészítő (szűrő) szakaszt is. Ebben az előkészítő szakaszban a környezeti hatások olyan szintű vizsgálata történik meg, hogy a környezetvédelmi engedély már ezek eredménye alapján kiadható lehet a „B” listán szereplő tevékenységekre.

### 1.11./ Környezeti elemek védelme

KŐRÖSHEGY „Magyarország kistájainak katasztere” (szerk.: Marosi S. – Somogyi S., 1990.) a 4. Nagytáj (makrorégió), Dunántúli-dombság  4.2. Középtáj (mezorégió): Külsõ-Somogy, 4.2.1. Kistájcsoport (szubrégió) 4.2.12. Kistáj (mikrorégió) Kelet-Külső-Somogy.kistájon helyezkedik el.

A kistáj legfontosabb gazdaságföldrajzi jellemzőit a következő táblázatban foglaljuk össze.

| Kelet-Külső - Somogy |
| --- |
| Területi megoszlás |
|  | % | ha |
| belterület | 4,20 | 5 700 |
| szántó | 71,50 | 96 500 |
| kert | 0,8 | 1 100 |
| szőlő | 3,10 | 4 100 |
| rét, legelő | 1,00 | 1 400 |
| erdő | 16,60 | 22 300 |
| vízfelszín | 1,20 | 1 650 |
| egyéb (pl. ártér, bánya) | 1,70 | 2 250 |
| fentiekből védett | 0,01 | 2 |

| Domborzati viszonyok |
| --- |
| Tszf-i magasság | 200-300 m |
| Típus | dombhátak-Balatonnal párhuzamos völgyek |
| Átlagos relief | változó, 50-100 m/4 km2 |

| Földtani adottságok |
| --- |
| Felszín alatti rétegek | pannon homok- és agyagüledékek, prebalatoni murvás homokok |
| Felszíni rétegek | folyóvízi homok és lösztakaró |

| Talajtani adottságok |
| --- |
| Főbb típusai | döntően löszös homokos talajmaradványok, tőzeges foltok, lápi agyagtalaajok |
| Termékenységük | ált. közepesnél valamivel rosszabb (V.-VI. oszt.) |
| Ált. jellemzés | mérsékelten meleg, mérsékelten nedves |
| Évi napfénytartam | 2000-2050 óra (vegetációs periódusban 800-820 óra, télen 200 óra) |
| Évi középhőm. | 10-10,2 °C, a Balaton felé haladva egy-két tized fokkal magasabb |
| Évi átlag csapmenny. | 700 mm körül (vegetációs periódusban 380 mm) |
| Hótakarós napok | 32nap |
| Ariditási index | 1,00-1,08 |
| Uralkodó szélirány | ÉNY-i, DNY-i |
| Átl. szélsebesség | 3 m/s körül |
| Vízfolyások | Séd, Endrédi árok, |
| Ártér | 30,40 km2 |
| Tavak | Balaton mellett 5 kisebb halastó (45 ha) |
| Talajvíz | völgyekben 2-4 m mélységben, mennyisége nem számottevő, kemény, szulfátos és nitrátos |
| Rétegvizek | mennyisége0,75 l/s.km2 |

| Növényzet |
| --- |
| Flórajárás | Somogyi flórajárás (Somogyicum) |
| Fontosabb potenciális társulásai | égeres láperdők (Thelypteridi-Alnetum), a patak menti égeresek (Carici elongaea-Alnetum) és a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum preallyricum, illetve ruscetosum) sorolhatók. A területen a láprétek és szittyósok (Schoenetum nigricantis; Juncetum maritimi) is kifejlődtek. A kistáj nevezetes lágyszárú faja a relikum jellegű amerikai káka (Schoeneoplectus americanus). |
| Erdőgazdaság | vegyes korú kemény- és lágylombos fenyőerdők |
| Mg. fő növényei | búza, kukorica, siló kukorica, vöröshagyma |

#### 1.111./ Föld - Felszínalatti víz védelem

A talaj és a víz védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja.

A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Kormány rendelet 16.§-a kimondja, hogy a szennyvízkibocsátással kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek esetében vízjogi engedélyben kell meghatározni.

A kibocsátási követelményeket

a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó kötelezett tevékenységek esetén környezetvédelmi engedélyben,

b) a Kormány által külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében, egységes környezethasználati engedélyben,

c) környezetvédelmi-felülvizsgálat elvégzése esetén a környezetvédelmi működési engedélyben kell meghatározni.

A befogadóba vezethető szennyező és mérgező anyagokra vonatkozó határértékeket is a 203/2001. (X. 26.) Kormány rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól írja elő. A 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól 1. számú melléklete szerint a Területi lehatárolás-t az 1. A Balaton, valamint vízgyűjtő területe a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Kormány rendelet szerint kell megállapítani. E rendelet 2. sz. melléklete szerint KŐRÖSHEGY település az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések listájaban benne szerepel.

##### Felszíni szennyezésre érzékeny területek:

A közigazgatási terület környezetének legnagyobb része SZ-1 jelű fokozottan érzékeny minősítésű, ahol korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható és új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. A fokozottan érzékeny területbe beékelődve,  Észak-Dél irányú, hosszúkás területen vannak       SZ-2 jelű érzékeny és  SZ-3 jelű kevésbé érzékeny területek.  Az SZ-2 jelű érzékeny területek alkalmasak környezetkímélő erdő- és mezőgazdasági termelésre, az SZ-3 jelű kevésbé érzékeny terület alkalmas a települések üzemelését, környezetvédelmét szolgáló létesítmények - pl. szennyvíztisztító, hulladékkezelő telep, hulladékátrakó állomás stb. – elhelyezésére.

A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek védelme érdekében. A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj termőképessége, víz- és levegőháztartása védelmét is.

A törvény szempontjait figyelembe véve született meg először a 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról, majd ezt követően a Balaton, valamint vízgyűjtő területe a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Kormány rendelet és végezetül a 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól, melynek 1. számú melléklete rögzíti a Területi lehatárolás-t.

A rendeletek célja: a felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezésének megelőzése, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok megállapítása, mindezeknél törekedve a legjobb elérhető technika alkalmazására.

A rendeletek hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani közegre, a kockázatos anyagokra, valamint azon emberi tevékenységekre, amelyeknek hatására kockázatos anyag kerülhet a felszín alatti vízbe, földtani közegbe. A felszínfejlődési folyamatok szerepe ma is kiemelkedő, mivel eredményük jelentősen meghatározza a természeti erőforrásokat. A mező- és erdőgazdálkodás feltételeit (talajtípusok, lejtésviszonyok, égtáji kitettség, a talajerózió és -defláció veszélye, növényzet stb.); a vízgazdálkodás feltételeit (vízbázisok, azok kapacitása, szennyezésérzékenység). Egyre fontosabbak a természeti feltételek az építéseknél (talajállékonyság, csúszásveszély; talajvíz szintje) vagy a hulladékok elhelyezésében. A tájak – környezeti és természeti szempontból fontos – jellemzőit a földtörténeti folyamatok alakították ki. Somogyban az elmúlt 2-3 millió év történései a meghatározóak.

A rendelet 34. § (10) bekezdése értelmében a 2001. március 1-jét követően jóváhagyásra kerülő új vagy módosított településrendezési tervekben fel kell tüntetni a területek szennyeződés érzékenység szerinti besorolását.

SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEK SZENNYEZŐDÉSÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁSA 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet SZERINT

A törvény értelmében KŐRÖSHEGY település a "B" Érzékeny területek kategóriájába tartozik, ahol az intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C2

IV. prioritási kategória

Érzékeny területek, ahol az intézkedési szennyezettségi határérték C2

Ez a kategória az I, II. és III. prioritási kategóriákba nem tartozó “B” érzékeny területeket (Kr. 2/1 sz. melléklete) öleli fel.

e) minden olyan terület, ahol nincs fő ivóvízadó képződmény, de a felszín közelében jó (legalább homoknak megfelelő) vízadó réteg található.

„B” Érzékeny területek, intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C2

a)	a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete,

b)	minden olyan „A” kategóriába nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt bizonyítja, hogy kockázatos anyag felszínről 100 év alatt sem érheti el a képződményt,

c)	üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőterületei, ha nem tartoznak a „A”  kategóriába,

d) 	minden olyan terület, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50 m-nél kisebb mélységben van, vagy ha 50-100 m között van, de a fedőképződmény kavics vagy homok, és a terület nem tartozik az „A”  kategóriába, kivéve, ha lokális vizsgálattal bizonyított, hogy 100 év alatt nem érhet el a felszínről szennyeződés a fő ivóvízadó képződménybe,

- minden olyan terület, ahol nincs fő ivóvízadó képződmény, de a felszín közelében jó (legalább homoknak megfelelő) vízadó réteg található,

- az "A" kategória a) és e) alpont alá nem tartozó országos, továbbá helyi jelentőségű védett természeti terület, illetve az "A" kategória a) és e) pont szerinti védett természeti területek - külön jogszabály alapján megállapított - védőzónái (pufferzónái),

- a "B" kategória f) pontjában meghatározott védettségi kategóriába védelemre tervezett azon területek, amelyeket a környezetért felelős minisztérium, illetve helyi jelentőségű védelemre tervezett terület esetében a települési önkormányzat jegyzője nyilvántartásba vett és a védetté nyilvánítást előkészítő eljárás megindult.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját.

KŐRÖSHEGY község területén nincsenek mélyfúrású kutak, így a védőidom, védőterület kijelölésével nem kell foglalkoznunk. A Balaton térséget ellátó állami tulajdonban lévő vízi közmű rendszereket a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. üzemelteti. A Balaton üdülő körzetének vízellátását három regionális vízmű rendszer biztosítja.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a település teljes közigazgatási területe a nitrát érzékeny területen található. A vizek nitrát szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében követendő jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet előírásai a településen kötelezően betartandók.

A talajvíz, illetve a talaj szennyezését elsősorban a háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek szikkasztása okozza. Megszűnésére, megszűntetésére csak a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével és működtetésével lehet számítani. Ez a körülmény KŐRÖSHEGY településen megoldás előtt áll, mert a település teljes területén a kommunális szennyvízcsatorna hálózat, elvezető rendszer építés alatt van. Folyékony, un. szippantott szennyvíz a településen még keletkezik, az ingatlanok a csatornahálózatra még nincsenek rákötve.

#### 1.112./ Hulladékgazdálkodás

A község közigazgatási területén bánya nem üzemel, de a rekultiválandó tájsebek, a felhagyott homokbányák területére a rendezési terv vonatkozó előírásai intézkedéseket tesznek. A föld védelmével összefüggésben kiemelt jelentősége van a települési, kommunális hulladékok szervezett gyűjtésének és szakszerű elhelyezésének.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.törvény a hulladékgyűjtést a kötelező közszolgáltatások körébe sorolja, melynek megszervezése az önkormányzatok feladata. KŐRÖSHEGY község önkormányzata ennek a kötelezettségnek eleget tett, amikor a kommunális hulladékok begyűjtését és elszállítását szakvállaltra bízta. A hulladékszállítási gyakoriság jelenleg megfelelő.

A településen keletkező szilárd, háztartási hulladékok - kommunális hulladék -elszállítását a siófoki Zöldfok Rt végzi. A községben keletkező szilárdhulladék mennyisége ~ 600,90 tonna évente. A Dél-Balatoni Sió-völgyi települési szilárdhulladék kezelési rendszer projektjében a település benne szerepel, a közép balatoni hulladékgyűjtő-körzet tagjaként. A település szilárd hulladékai a Somi lerakóra kerülnek. A lerakó műszaki terveinek készítése már folyamatban van.  A projekt értelmében 2006. évtől működni fog egy korszerű szilárdhulladék kezelési rendszer, melynek keretében a településen 3 db gyűjtősziget kerül kialakításra, mellyel a szelektív szemétgyűjtést kívánják bevezetni, illetve működtetni. A projekt már bekerült az Országos Hulladékgazdálkodási törvénybe, mint potenciálisan kiépítendő hulladékgazdálkodási rendszer, melyhez a pénzeszközök nagy valószínűséggel rendelkezésre fognak állni.

Az 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei pontnál hivatkoztunk a Hulladékgazdálkodási tervek fontosságára, ami miatt itt szükségesnek tartjuk a tervkészítéssel kapcsolatos segítség megadása érdekében az alábbiak ismertetését. Különösen azért, mert a különböző fejlesztési, beruházási támogatások is csak akkor kaphatók hazai és EU-alapokból (ISPA, a csatlakozás után Strukturális és Kohéziós Alap), ha ezekkel a tervekkel összhangban vannak. Amennyiben az önkormányzat nem készíti el a tervet, nem lesz lehetősége arra, hogy hazai vagy EU támogatást igényeljen.

##### Helyi hulladékgazdálkodási terv

Egy települési önkormányzat területére, vagy az egy körjegyzőséghez tartozó települések területére, illetve hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok illetékességi területére meghatározott tartalommal készített hulladékgazdálkodási terv. A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, hulladék keletkezéssel járó tevékenységi körére.

A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg kell tudni oldani az adott településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ban és a területi tervekben, stb. meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítania kell a környezet állapotán.

Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely leginkább ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan és konkrétan meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét; pénzügyi, szervezeti, műszaki és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a megoldási lehetőségeket.

A kötelező közszolgáltatás megszervezése önállóan is történhet vagy másnak a szervezésében működő közszolgáltatáshoz való csatlakozással is lehetséges. KŐRÖSHEGY település ezt a megoldást választotta, mikor csatlakozott a Dél-Balatoni Sió-völgyi települési szilárdhulladék kezelési rendszerhez.

A települési hulladékkezelő létesítmények helyét a vonatkozó terület- és településrendezési tervekben foglaltak figyelembevételével, a helyi hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően kell kijelölni (Hgt. 22. §).

#### 1.113./ Felszíni víz védelem

A település területén a vízügyi igazgatóságok által kezelt „A” kategóriájú vízfolyások nincsenek, de vízi társulatok által kezelt „B” és „C” kategóriájú vízfolyások vannak az alábbiak szerint:

- Kőröshegyi Séd a településen átfolyó vízfolyás, befogadója a Balaton. Kezelője a Dél-Balatoni Vízi Társulat.

- A Dél- Balatoni Vízi Társulat .kezelésében vannak a Kőröshegyi Séd mellékágai a 05 és 07 Hr számú vízfolyások, melyek a térségben folytatott meliorációs munkálatok során burkolattal lettek ellátva.

- A Kőröshegyi Séd patak átfolyik a közigazgatási területen lévő halastavon, melyet korábbi tulajdonosa a Balatoni Halgazdaság értékesített. A tó jelenleg magántulajdonban van.

A települési vízrendezési feladatok körében a fenntartónak kell gondoskodnia az alábbiakról :

a) a természetes vízfolyások és belvízcsatornák,

b) a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok,

c) a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák,

d) a tározók, záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak

fenntartása oly módon, hogy az önkormányzat a jogszabályaiban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a vízi műveket azok tervezett funkcióinak ellátására alkalmasak állapotban tartsa. A fenntartási feladatok során gondoskodni kell különösen

a) a vízfolyás- és csatornamedrek vízszállító képességének megtartásáról (így például kaszálás, iszapolás);

b) az elfajult medrek helyreállításáról;

c) a töltések, burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról;

d) kapubejárók alatti csőátereszek tisztán tartásáról;

e) a tározótér feliszapolódásának eltávolításáról.

A privatizációval a vízfolyások egy részének tulajdonjoga megváltozott. A nem állami tulajdonú vízfolyásokat a térségben a Dél-Balatoni Víziársulat csak megállapodással üzemeltetheti.

A törvény erejénél fogva Önkormányzati tulajdonba került és még kerülő vízfolyásokra az Önkormányzatoknak nincs pénze, így a jelenlegi, természetes állapot várhatóan még hosszú ideig megmarad. A természetes állapot azt jelenti, hogy a meder növényzettel, cserjékkel, fákkal benőtt, a rézsű több helyen megcsúszott, az ároktengely kanyargós, a fenék feliszapolódott, vagy a víz kimosta. Gyakorlatilag az eredeti kiépítés szerinti vízhozam töredékének elvezetésére képesek. Szerencsére néhány hely kivételével kiöntés esetén sem okoznak jelentős károkat.

#### 1.114./  Levegőtisztaság-védelem

A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükségletet elégít ki. A levegő tisztaságának védelmét a módosított 47/2004. (III.18.) Korm rendelet (R) részletesen szabályozza. A rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések légszennyező forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények betartását.

A jogszabályi változások következtében levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltatások esetében az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a környezetvédelmi felügyelőség gyakorolja. Ez alapján az önkormányzati intézményeknek a Felügyelőségre be kell jelenteni a 140 kW bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés pontforrását.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 47/2004. (III.18.) Korm rendelet előírásait a tervezett fejlesztéseknél be kell tartani.

A légszennyezettség (immisszió) a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését. A levegőterhelés (emisszió) valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása.

Az elérhető legjobb technika a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál.

##### Levegőminőségi határértékek:

A környezeti levegőben található kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozó egészségügyi és a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a légszennyező anyag tömegáramának figyelembevételével a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szabályozza.

A légszennyezettség ökológiai határértékei és a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek típusait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A község külterületén a melléklet szerinti ökológiailag sérülékeny területek nincsenek.

##### Kibocsátási határértékek

A 14/2001. (V.9.)KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. sz. melléklete az egyes technológiai kibocsátási határértékeket és az egyéb előírásokat a 6. sz. melléklete tartalmazza.

A község levegőjének minőségét az alábbi emissziók határozzák meg:

mezőgazdasági és szolgáltató létesítmények fűtése

egyedi fűtések

közlekedés

Fűtés : A fűtésből származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, a szilárd és a korom emisszió jellemzi.

A hagyományos tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának fő oka a nem tökéletes égés, mivel az egységnyi tüzelőanyag mennyisége a tökéletlen égés következtében lényegesen több szén-monoxid- és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék.

A tüzelési technológiáknál a szén használata során keletkezik a legtöbb fajta és legnagyobb mennyiségű szennyezőanyag. Kedvezőbb hatás érhető el az olajtüzelés alkalmazásával, mivel az olaj kéntartalma, így kén-dioxid kibocsátása kisebb. A koromkibocsátás mellett a magasabb égési hőmérséklet következtében azonban megjelenik a nitrogénoxid kibocsátás.

A fatüzelés viszonylag alacsony hőmérsékletű égéssel történik, így nitrogénoxid kibocsátást nem eredményez. Mivel a fa ként nem tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsátás is. Ezzel szemben jelentős a szilárd nem toxikus légszennyezőanyag (pernye) kibocsátás. A jó szabályozási lehetőség következtében a gáztüzelés viszonylag kis mértékű szén-monoxid kibocsátást eredményez. Mivel a gáz kéntartalma jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem keletkezik. A magas égési hőmérséklet miatt nitrogén-oxid kibocsátással kell számolni, de szilárd szennyeződés gyakorlatilag nem keletkezik. Megállapítható, hogy a fatüzelés mellett a gáztüzelés okozza a legkisebb környezetszennyezést.

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A környezeti adottságok alapján joggal feltételezhető, hogy a légszennyezettség a község közigazgatási területén a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti egészségügyi és ökológiai határértékeket nem haladja meg.

A hagyományos szén-, fa- esetleg olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok- szén-monoxid és kén-dioxid, korom, pernye - mennyisége a jó levegő-minőséget lényegesen befolyásolhatja, ezért a fűtési időszakban a levegő minősége rosszabb, mint azon kívül.

Megállapíthatjuk tehát, hogy KŐRÖSHEGY közigazgatási területén nincs jelentős légszennyező forrás. A legtöbb légszennyezés a téli fűtési időszakban kerül a levegőbe.

##### A közlekedés okozta légszennyezés

A közlekedés okozta légszennyezés minimális. A településen egyetlen országos közút található – 6505.. sz. Kaposvár-Szántód összekötő közút - melynek forgalma elég jelentős. A  forgalom változása a község fejlődése következtében nem várható, de meg kell jegyezni, hogy az M7 autópálya építéssel és megvalósításával várható forgalom növekedéssel számolni kell.

Az összekötő közút 2002. évi forgalmi adatait az ide csatolt táblázatban számszerűen is megadtuk, az egész út hosszára vonatkozó, minden mérési szelvényben.

Az önkormányzati utak kizárólag helyi forgalmat bonyolítanak le.

A belterületi önkormányzati utak lakóutak és általában zsákutcaként ágaznak le. Az utak állapota átlagos.

##### Egyéb légszennyezők

A fűtési-, és közlekedési eredetű terhelésen túl egyéb légszennyezőanyag-kibocsátással számolni nem kell.

A településen állattartó telep nincs, így ilyen jellegű bűzhatás sem lehet.

A belterületen történő állattartást helyi rendeletben kell szabályozni.

#### 1.115./ Zaj- és rezgésvédelem

A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének biztosítása érdekében a zajhelyzet vizsgálata.

Annak érdekében, hogy a tervezési területen építendő létesítmények a környezetükben élő lakosságot a legkisebb mértékben zavarják, illetve a jogszabályban meghatározott és a község képviselőtestülete által elfogadott előírásokat kielégítsék, a Szabályozási Terv készítése során vizsgálni kell a tervezési területen kialakítandó zajforrások környezetre gyakorolt hatását, valamint a környezet domináns zajforrásainak kölcsönhatását.

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat a népjóléti miniszter által a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben meghatározott keretek között az önkormányzat állapítja meg.

KŐRÖSHEGY község belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A községben működő kisebb vállalkozások (vendéglátó egységek) által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, de ilyen jellegű lakossági panasz még nem merült fel. A telephelyeken a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a környezetbe jutó zaj a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt alábbi zajterhelési határértéket ne haladja meg. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőknek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell.

| ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉK |
| --- |
| Területi funkció | Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint (dB) |
|  | nappal 06-22 | éjjel 22-06 |
| Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel) | 50 | 40 |

#### 1.116./ Parkterületek, sport- és temető terület, különleges területek

Közparkok: A község laza beépítésű, az egyes ingatlanokhoz viszonylag nagy kiterjedésű kertek tartoznak.

A közcélú zöldterületek aránya, nagysága megfelelő. Virágosított, eszközökkel, padokkal ellátott, gondozott parkterület a községben több helyen is található, általában a templomok köré telepítve. Az utcák zöldterületein, a lakóépületek előtt, a lakosság által végzett öntevékeny virágosítás is jellemző. Több helyen találkoztunk szép virágos udvarral.

Temető

A település Dél – Nyugati-i határában található. Ravatalozóval rendelkezik, víz, villany ellátása biztosított. A megközelítésére szolgáló út kiépített.

2./ Övezetek kijelölése a BKÜTT és a BTSZ szerint

A BKÜTT és a BTSZ a táj és településkép-, a természet védelmére övezeteket határol le a község igazgatási területén, amelyeket a rendezési terv készítésénél figyelembe kell venni.

A Természetvédelmi övezetek, a Táj- és településkép védelmi területek, Felszíni szennyezésre érzékeny területek, a Felszínmozgásra érzékeny területek vonatkozó besorolásokat a KŐRÖSHEGY rendezési terve iratanyagban megtettük.

A BTSZ  a környezetvédelemmel összefüggő kérdéseket a természetvédelmi övezetekre (1)-, Táj- és településkép védelmi övezetek (2)-, a felszíni szennyeződésre érzékeny területekre (4)- felszínmozgásra érzékeny területek övezete (5)-,  felszíni vízminőség védelmi övezetek, (6), infrastruktúra hálózatok, (8)-, termelési övezetre (9)-, és  minőségi fejlesztést szolgáló övezetekre (10) vonatkozó előírásokat a következő oldalakon szereplő táblázatokban foglaltak szerint rögzíti.

| 1.) Természetvédelmi övezetek |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| V-1 | Védett természeti terület nem került kijelölésre |
| V-2 | A lakott területen kívül szinte az egész közigazgatási terület védelemre javasolt területként kijelölésre került |
| V-3 | Ökológiai hálózat által érintett egyéb terület kijelölésre nem került |

| 2.) Táj- és településkép védelmi övezetek: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| T-1 | Tájképvédelmi, tájkaraktermegőrzési szempontból védett terület a település lakott területén kívül a közigazgatási terület keleti és Nyugati oldala, Észak-Déli irányú hosszú sávja kijelölésre került |
| T-2 | Településképvédelmi szempontból védett terület a lakott terület közepének egy kis része került kijelölésre |
| T-3 | Kiemelt jelentőségű épített környezeti értékek és régészeti területek nincs előirányozva |

| 3.) Tájrehabilitációs védelmi övezetek: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| R-1 | Komplex tájrehabilitációt igénylő terület a település lakott területének közepén előirányozva |
| R-2 | Az M7 autópálya nyomvonal közelében a közigazgatási terület Nyugati oldalán egy kisebb területrész Ökológiai rehabilitációra javasolt terület alövezetbe sorolt |

| 4.) A felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezete: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| SZ-1 | A település közigazgatási területének legnagyobb része Fokozottan érzékeny területnek jelölt a lakott terület környezetében |
| SZ-2 | Az SZ-1 és SZ-3 minősítésű terület közé beékelődve találunk SZ-2 minősítésű területeket a közigazgatási terület Dél-Keleti részén Érzékeny területnek jelölt rész |
| SZ-3 | Kevésbé érzékeny területek minősítést kapott – SZ-3 – a közigazgatási terület Nyugati és keleti széle |

| 5.) A felszínmozgásra érzékeny területek övezetei: nincs kijelölve |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| P-1 | A lakott területtől Dél-Keletre eső –i Észak-Dél irányban elnyúló területrész , részén nagy Felszínmozgásra érzékeny területként kijelölésre került. |
| P-2 | A település külterületének K-i okdalén és a közigazgatási terület Nyugati részén Balatonföldvár alatt találhatók az Eróziónak fokozottan kitett területként jelölt részek |
| P-3 | Földrengés szempontjából potenciálisan veszélyeztetett terület nincs előirányozva |

| 6.) A felszíni vízminőségvédelmi övezetei: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| F-1 | Vízminőségvédelmi terület a Balatonföldvár Déli belterületi határával közös vonalon, Észak-Déli irányú területen előirányozva |
| D-1 | Nincs kijelölve |

| 8.) Települési övezet: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| U-1 | A közigazgatási területen a jelenleg is lakott terület települési területnek kijelölve |
| X-1 | Nincs kijelölve |
| X-2 | Nincs előirányozva |

| 9.) Termelési övezet: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| M-1 | Nincs kijelölve |
| M-2 | Kertgazdasági területté kijelölve a közigazgatási terület legnagyobb része |
| E-1 | A közigazgatási terület K-i határa meglévő erdőgazdasági területté kijelölve |
| E-2 | A közigazgatási területen Erdősítésre javasolt terület nincs kijelölve |
| B-1 | Működő bányaterület nincs előirányozva |

| 10.) Minőségi fejlesztést szolgáló övezetek: |
| --- |
| VÉDELEM JELE | KIJELÖLÉS HELYE |
| Ü-1 | Nincs kijelölve |
| C-1 | A közigazgatási területen igen nagy foltok I. osztályú szőlő-kateszteri területnek kijelölve |
| C-2 | II. osztályú szőlő-kateszteri terület nincs kijelölve |

3./ közművesítési javaslat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia)

## 3.1./ Vízellátás

KŐRÖSHEGY község teljes belterületén biztosított a vezetékes vízzel való ellátás. A település vízbázisa a Délkelet-balatoni Regionális Vízmű (DKBRV). A települést ellátó hálózat  távvezetékről ágazik le. A vízbázist képviselő regionális rendszer és a települést ellátó hálózat üzemeltetője egyaránt a DRV Rt. A települési hálózatot a DRV Rt Balatonszéplaki igazgatósága kezeli.

A hálózat NA 63 –150 mm azbesztcement, a később épített vezetékek pedig KM-PVC anyagú nyomócsövekből készültek.

A település vízigénye a rendszerről hosszútávon is biztonsággal kielégíthető. Nagyobb léptékű kommunális, vagy ipari vízigény növekedéssel nem kell számolni. (a természetes szaporodás negatív előjelű a településen). A távlatban érdemes figyelmet szentelni az azbesztcement csőanyagú és mára már a KM-PVC vezetékek fokozatos cseréjére.

Az ivóvíz minősége a 201/2001.(X.25.) kormányrendeletben foglalt elvárásoknak az alkalmazott víztisztítási eljárással megfelel.  A regionális rendszerről érkező ivóvizet mennyiségarányosan hypo adagolással fertőtlenítik.

A területrendezési tervben a meglévő vízi létesítmények védelmét, és üzemeltetési feltételeinek biztonságát kell előirányozni. A helyi építési szabályrendeletben a vízbázisok védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni. Jelen esetben sérülékeny vízbázis előre kijelölt területébe a vízellátó létesítmények nem esnek bele.

A település közüzemi vízellátottsága:

Lakósszám :                           1 729 fő

Ingatlanok száma összesen: 	1 175 db (lakás + nyaraló)

Bekötött ingatlanok száma: 	100 %

A számszerű adatokból jól látható, hogy a község belterületi lakóingatlanain 100%-os vízellátottsággal rendelkezik

Egész éves fogyasztás alapján a napi vízfogyasztás: 145,25 m3/nap

A legnagyobb havi vízfogyasztás (augusztus) alapján: 192,22 m3/nap

Az augusztusi kiemelkedően magas vízfogyasztás (a beépítés jellegéből adódóan) a háztáji kertek locsolása okozza.

Az éves szolgáltatott vízmennyiség a nyári időszakban 30-50%-val is emelkedhet. (a statisztika szerint nyáron a településen lévő emberek száma az állandó lakosság ötszörösére is emelkedhet)

## 3.2./ Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv szerint a települési önkormányzatok feladata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladékok, ezen belül a települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása.

A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására is.

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint települési folyékony hulladéknak minősül az a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és

egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

A településen a szennyvízelvezető hálózat e terv készítésének időszakában építés alatt áll.

Kőröshegy település szennyvízelvezetés szempontjából három területrészre tagolható:

  - Kőröshegy Somos területrésze

  - Kőröshegy Séd pataktól Nyugatra eső területrésze

  - Kőröshegy Séd pataktól Keletre eső területrésze

A Kőröshegy Somos keleti területrészének tervezett 5-0-0 jelű gravitációs csatornái a Szántód Csemetekerti szennyvízelvezető rendszerhez csatlakoztathatók. Az összegyűjtött szennyvizek a Platán soron üzemelő, NA 300 mm-es gravitációs csatornán jutnak a Báthory utcai szennyvízátemelőbe. A Báthory úti szennyvízátemelő a szennyvizeket a Siófok – Balatonszárszó regionális szennyvízelvezető rendszer      R-VI-os jelű átemelőjébe továbbítja.

Kőröshegy település Séd pataktól Nyugatra eső területéről a szennyvizek összegyűjtését gravitációs csatornahálózat biztosítja és átemelőre vezeti nyomóvezeték segítségével.  A szennyvizek ebből a rendszerből a Dózsa György utcai meglévő gravitációs csatornába, majd vezetjük, mely a balatonföldvári telepen lévő átemelőn keresztül a Siófok – Balatonszárszó regionális rendszer R – V átemelőjébe kerülnek.

Kőröshegy település Séd pataktól Keletre eső területrészén a szennyvizek összegyűjtése szintén gravitációs módon történik, majd átemelő és nyomóvezeték segítségével a szennyvizek a Siófok–Balatonszárszó regionális szennyvízelvezető rendszer RNY- VI. jelű NA 400 mm-es nyomóvezetékébe kerülnek.

A település ingatlanairól gravitációsan összegyűjtött szennyvíz 5 db átemelő segítségével továbbítható a meglévő regionális szennyvízelvezető hálózatba.

Az összegyűjtött teljes szennyvízmennyiség a regionális szennyvízelvezető műveken keresztül a Balaton I. régió Siófoki szennyvíztisztító telepére kerül. A szennyvíztelepen teljes körű szennyvíztisztítás folyik, beleértve az iszapvonalat is.

A szennyvízcsatorna-hálózat építése ezen környezetvédelmi program készítésének idején is folyik. A csatornahálózat a település teljes területére kiterjed (közös rendszer épül Szántóddal) és a kivitelezéssel egy időben elkészülnek a házi bekötések is, az ingatlanok telekhatárán belül 0,50 m hosszal. Az ingatlanok szennyvízcsatornára való rákötése a kommunális hálózat üzembe helyezését követően kezdődhet meg. A Balaton törvény értelmében a megépült rendszerekre a rákötés kötelező.

A 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről Függeléke írja elő a Szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és elhelyező építmények legkisebb távolságát (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. Ezen előírások a kiviteli tervek szerint az épülő rendszeren biztosítva vannak.

< 20 m***     - nyers szennyvízátemelők zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben (***Egyedileg kell meghatározni)

A kiviteli terv szerint Kőröshegy községben az alábbi létesítmények építendők :

| Gravitációs csatorna NA 200 ( fm ) | 15 214,5 |
| --- | --- |
| Házi bekötő csatorna NA 150 fm | 7 719,3 |
| Házi bekötő csatorna NA 150 ( db ) | 924 |
| Házi szennyvízbeemelő ( db ) | 15 |
| Szennyvíznyomócső ( 63x5,8 mm NA 50 ( fm ) | 138,6 |
| Szennyvíznyomócső ( 90x8,2 mm NA 80 ( fm ) | 1 436,0 |
| Szennyvíznyomócső ( 160x14,6 mm NA 100 ( fm ) | 3 224,5 |
| Szennyvízátemelő ( db ) | 5 |

A településen engedélyezett szennyvízkibocsátás élővízbe nem történik. Ipari jellegű szennyvíz képződésével járó tevékenységet nem folytatnak.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv szerint a települési önkormányzatok feladata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladékok, ezen belül a még nem közcsatornába vezetett  települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása.

A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására is.

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint települési folyékony hulladéknak minősül az a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és

egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből

származik.

A község egésze nem rendelkezik még szennyvízhálózattal. A közműpótló gyűjtőmedencék egy része valószínűleg vízzáróan kialakított, míg a régebben épült medencék vízzárósága bizonytalan, vagy nem megoldott, ezért gyakorlatilag szikkasztóként működik. Az így talajba kerülő szennyvíz közvetlenül terheli a talajvizet. Az elszikkasztott szennyvíz mennyiségére adatok nem állnak rendelkezésre. A szigetelt tárolókban gyűjtött folyékony kommunális hulladék elszállítására vonatkozóan az önkormányzatnak szerződése van. A szippantott szennyvizek kijelölt ürítőhelyre kerülnek (Berencse-puszta).

A településen engedélyezett szennyvízkibocsátás élővízbe nem történik. Ipari jellegű szennyvíz képződésével járó tevékenységet nem folytatnak.

A községben a jövőben megvalósuló szennyvízkeletkezéssel járó fejlesztések kibocsátási követelményeit  a korábban már említett a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Kormány rendelet szerint kell meghatározni. E rendelet 2. sz. melléklete szerint KŐRÖSHEGY település az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések listája-ban benne szerepel.

A településen tehát a vízvédelmi szempontból kívánatos végleges megoldás, a szennyvízkibocsátók közcsatornára kötése és a szennyvíz tisztítása rövidesen biztosított lesz.

##### Bűzhatás

A balatoni regionális szennyvízelvezető rendszerekre egyenként mintegy 25-30 km-es partszakasz jut, amelyről szennyvízátemelőkkel és nyomóvezetékekkel kombinált, nagyátmérőjű főgyűjtők gyűjtik össze és juttatják el a központi tisztító telepekre a partmenti települések és üdülőtelepek szennyvizeit.

Ezen "sajátosság" következménye, hogy a szennyvíz csatornarendszerbeli tartózkodási ideje hosszú, a viszonylag sík terület következtében a természetes levegőztetést kizáró nyomóvezetékek aránya nagy, továbbá nem elhanyagolható tény, hogy a Balaton, mint a térség fő vízbázisa kihatással van a nyers szennyvíz hőmérsékletének tág határok közötti változására, melynek következtében különösen a nyári hónapokban már rövid idő alatt anaerobbá válik a szennyvíz, amely a bűzhatás megjelenéséhez vezet. Az elmúlt évek során több szagtalanító eljárást fejlesztettek és próbáltak ki. Sajnos ezen szagtalanító berendezések - jelentős üzemeltetési költségük ellenére - nem az elvárásoknak megfelelően üzemeltek, a közeljövőben ez megoldandó feladat.

## 3.3./ Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvízelvezető hálózat nyílt szelvényű árok, amelyből kis rész rendelkezik burkolattal. A rendszer elvezető kapacitása megfelelő.

A meglévő rendszerek karbantartása, fenntartási munkavégzése évente maximum két esetben történik, melyből az egyik az üdülési idényt megelőző időszakra esik, a frekventáltabb helyeken. A burkolatlan vízlevezetők állapota általában rendezetlen, a mederfenntartási munkákat alkalomszerűen végzik, a csapadékosabb időjárási viszonyoknál, kárelhárítás ill. az elöntés megszűntetése végett.

A település jelentős – csapadékvizeket is befogadó – vízfolyása a Kőröshegyi-Séd patak. A vízfolyás belterületi szakaszához kapcsolódnak az utakkal párhuzamosan kiépített csapadékvízlevezető árkok, amelyek vize a patakon keresztül jut a befogadó Balatonba. A vízfolyáson – sem a becsatlakozó árkokon – hordalékfogásra alkalmas műtárgyak nincsenek kiépítve és nem utolsó sorban nincsenek olajfogó műtárgyak sem, melyek a közlekedésből származó szénhidrogén származékok csapadékvízből való kifogását biztosítanák. Továbbá meg kell említeni, hogy a vízelvezetők rekonstrukciója, jó karba helyezése az önkormányzatokra nagy pénzügyi terhet ró, amelyet saját erőből nem tudnak finanszírozni. A fenntartási munkavégzés évente 1-1 alkalmat igényel, amely iszaptalanításból és a növényzet eltávolításából áll.

## 3.4./ Gázellátás

A település teljes területén kiépült a vezetékes földgázellátó hálózat. A rendezési tervben előirányzott fejlesztéseket a rendszerről biztonsággal ki lehet elégíteni.

KŐRÖSHEGY település a vezetékes földgázt az un. ZALAI 8”-os nagyközépnyomású gázvezetékről kapja, mely a Balaton Déli partját ellátó  NA 200 mm méretű távvezeték,              6 Bar nyomással. A település téglagyári gödrének környezetében van a gázátadó-fogadó állomás, ahonnan Déli irányba Tab felé szintén ki van építve egy 20 Bar - os nagyközépnyomású  gázvezeték. A területrendezési tervben ezen vezetékek védőtávolságait figyelembe kell venni.

## 3.5./ Villamos energiaellátás

Somogy megye villamos energia ellátása az országos 120 kV-os hálózati rendszerről vételezett villamos energiával biztosított. Ez a vezeték látja el a megye területén működő 9 alállomást.

KŐRÖSHEGY elektromos energia ellátása a Siófok-Balatonföldvár- 120 kV-os rendszerről biztosított, a Siófoki alállomásról. A rendszerről a település biztonságos ellátása hosszútávon, a fejlesztéseket is figyelembe véve megoldható.

A közvetlen ellátást 20kVoltos hálózat és az arról lecsatlakozó 20/0,4 kV-os hálózat biztosítja, zömében légvezetékes rendszerrel, oszloptranszformátorokkal. A településkép javítása érdekében arra kell törekedni, hogy a fejlesztések és a folyamatos rekonstrukciók során már csal épített állomások és földkábeles ellátó hálózatok terveződjenek és valósuljanak meg. A település kép ezzel igen jó irányba változtatható.

A közvilágítást biztosító 0,4 kV-os ellátó rendszer szintén légvezetékes. A tartóoszlopokra helyezett lámpatestek biztosítják a település közvilágítását.

A településen jelenleg meglévő transzformátorok és tartóoszlopok körül előírt 2,5 m sugarú kört  védőterületnek lehet tekinteni.

## 3.6./ Hírközlés

A hálózati telefonellátást a MATÁV kiépítette és az újonnan felmerülő igényeket is ki tudja elégíteni. A rendszert a MATÁV Rt. Pécsi Műszaki Szolgáltató Központ Kaposvári Kirendeltsége működteti.

A mobil telefonok használatát a megfelelő térerő hiánya nem korlátozza. A település közigazgatási területén nincs átjátszó állomás, de a Bálványosi WESTEL átjátszó adó biztosítja a megfelelő térerőt a mobil telefonáláshoz.

Kaposvár, 2004. május

Kőszeghy Györgyné okleveles vízépítő mérnök

környezetvizsgáló; Jogosultsági okirat száma : 240/2001; ügyirat szám:11/156/2001

Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás vezető tervező:VCs1-1,VCs2-1

Közúti szakterület „B” kategória K2a-2, K2b-2, K2c-2

Közúti műtárgy szakterület K3b-2, K3c-2

Vízügyi szakértő :

Szennyvízelvezetés					W-V-3/14-0135/2001

Nem szennyvízelvezetési célú csatorna		            W-V-4/14-0135/2001

Sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem		W-V-9/14-0135/2001

Vízanalitika és vízminőségvédelem			W-V-11/14-0135/2001